## Slide 1
让老人重新握住生活
智能适老生活用品创新升级项目——项目导入与任务部署
《人工智能养老产品系统设计与工程交付》
项目一

## Slide 2
老人真正需要的，是被照顾，还是重新握住生活？
传统视角：老人需要…
被帮助
被监护
被照料
将老人定位为被动接受者，忽视其自主意愿与能力。
老人同样希望…
自己管理药物
自己完成起夜
自己在家安全生活
自己决定是否接受技术
尽量不给子女添麻烦
本项目核心命题：通过设计补偿能力变化，让老人继续自主生活——而不是替老人完成所有事情。

## Slide 3
老龄化改变的，不只是人口数量
人口结构变化
家庭结构变化
产品需求变化
设计面对的不再只是"为老人增加一个功能"，而是重新思考产品、家庭、服务和技术如何共同支持老年生活。

## Slide 4
从"被动养老"转向"主动健康与自主生活"
照料工具
代替老人操作；强调疾病和风险；突出监护与管理；医疗化外观。
能力补偿工具
帮助老人保持现有能力；降低完成动作的难度；在不打扰的情况下提供支持。
自主生活支持系统
让老人感到自己仍能掌控生活；通过智能化与人性化设计，延续自主性、尊严感与社会参与。
本教材将"重新握住生活"定义为：通过设计补偿能力变化，让老人以自己的方式继续生活。

## Slide 5
家庭是适老产品最主要的真实使用场景
老人真实居住环境
普通住宅与老旧小区
县域家庭、乡镇和村庄
与子女分居的独立住房
家属无法长期在场
家庭场景的真实约束
电源和网络条件不统一
老人不愿大规模改造
安装和维护能力有限
价格敏感；隐私敏感
因此，产品必须做到
可负担 · 易安装 · 低学习成本
易维护 · 能接入服务
适老产品应面向普通家庭，而非高端样板间——可负担、易部署、低门槛是基本前提。

## Slide 6
智慧养老需求可以归纳为四大类
🛡️ 安全需求
跌倒与紧急呼叫
燃气泄漏检测
走失与异常独处
❤️ 健康需求
用药管理
生命体征监测
慢病管理与康复
🏠 生活需求
夜间照明与起身辅助
适老家具与取物
便捷交互
💛 精神需求
亲情联系与社交参与
文化娱乐与情感陪伴
认知训练
每一款产品都要先回答：解决哪一类需求？发生在什么场景？使用什么技术？最终由谁响应？

## Slide 7
一款适老产品处在怎样的产业链中？
真实需求
老人遇到的具体困难与场景。
产品设计
将需求转化为可用的适老方案。
智能硬件
传感与连接实现数据采集。
平台服务
接收处理信息并反馈支持。
本教材将智慧养老产业链归纳为"需求—产品—硬件—平台—生态"的连续主线。理解全链路，是做好产品设计的前提。

## Slide 8
本项目聚焦产品设计，但不能只会画外观
产品设计环节需要同时协调
人
老人真实需求与使用能力
技术
硬件可行性与平台数据接口
工程
结构、成本与制造约束
服务
安装、维护与响应流程
设计师的核心价值
设计师不是给技术套外壳，而是：
把老人需求翻译成工程指标
把技术能力翻译成可用体验
连接老人、工程师、服务人员与采购方
设计师是需求与实现之间的价值翻译者。

## Slide 9
本项目从三类真实产品方向中选择一个切入
方向一：智能药盒
对应需求：健康管理与用药安全
提醒、检测、记录、家属协同，解决老人漏服、误服问题。
方向二：智能夜间照明
对应需求：生活辅助与夜间防跌倒
感知人体动作，形成连续路径照明，渐亮渐暗保护视觉。
方向三：家庭养老安全设备
对应需求：安全监护与异常响应
无感监测、AI识别、分级响应，守护独居老人居家安全。

## Slide 10
案例一：老人每天面对怎样的用药过程？
典型用药行为链
01
辨认药物，区分早中晚
02
打开包装，分装药物
03
记住时间，按时服药
04
确认是否已服，发现药量不足
05
联系子女或医生补充药物
老年人同时面对的挑战
视力下降，难以辨认小字
手指灵活性降低，难以开瓶
短期记忆下降，容易遗忘
多种药物混用，时间各不相同
设计机会不是简单"提醒一下"，而是减少整个用药过程中的错误与不确定性。

## Slide 11
传统药盒为什么不能真正解决漏服问题？
教材指出，传统药盒只能"装药"，无法提醒、确认服药或向家属反馈。智能升级需要形成提醒—记录—协同的完整闭环。

## Slide 12
智能药盒设计不能只追求"功能更多"
功能升级
感知药仓开合、判断取药动作、记录服药时间
交互适老
大字体、大按键、声音清晰、不造成惊扰
结构防错
药格难以混淆，盖子易于开合，老人能独立操作
家属协同
异常状态推送，信息量适度，不造成过度焦虑
故障容错
断网后继续本地提醒，低电量提前告知
去医疗化
外观像家居用品，融入卧室或餐桌环境

## Slide 13
案例二：一次夜间起身包含多少风险动作？
醒来并坐起
意识未完全清醒时最危险。
双脚落地找拖鞋
地面杂物或拖鞋易滑倒。
站立并找开关
突然站立或强光可致眩晕。
穿过走廊到卫生间
走廊照明不连续或地面湿滑。
行动风险来自
意识尚未完全清醒
突然站立造成不适
灯光不足或突然强光眩目
环境风险来自
地面杂物与拖鞋滑动
路径照明不连续
卫生间地面湿滑

## Slide 14
传统夜灯为什么仍然可能不好用？
教材将夜间照明定义为由人体感知、路径联动和亮度调节共同构成的系统，而不是单独增加一盏灯。

## Slide 15
夜间照明产品需要同时设计"光"和"安装体验"
💡 灯光设计
亮度渐变，保护眼睛适应
色温柔和，防眩光
路径连续，延时关闭
🔧 产品设计
灯体形态与固定结构
磁吸或粘贴，充电方便
易拆卸、易清洁
🏠 服务设计
清晰安装说明与点位建议
家庭自装，无需专业人员
老人与家属沟通支持
教材指出，夜间照明产品设计不仅包含灯具外观，还包括光学、免布线结构、安装图示和家庭使用体验的完整设计。

## Slide 16
案例三：居家养老最令人焦虑的"万一"
家属最担心的场景
老人跌倒后无法呼救
突发身体异常无人发现
夜间长时间未返回床上
燃气或水浸无人处理
外出后走失，手机不在身边
核心矛盾
家属希望及时知道异常，老人又不希望全天被监视。
设计问题
如何在保护隐私的前提下，实现持续而不过度打扰的家庭安全守护？

## Slide 17
传统家庭安全方式为什么存在明显短板？

## Slide 18
家庭安全设备不是一台设备，而是一条响应链
社区介入
通知确认
平台分级
本地判断
传感器报警
产品设计必须考虑
感知设备与安装位置
老人端交互与状态提示
家属端信息与误报处理
系统必须连通
家庭 · 家属 · 社区
平台 · 急救服务
隐私授权与服务响应

## Slide 19
三个产品方向背后有同一条设计逻辑
智能药盒
补偿记忆和用药管理能力——在正确的时间，以正确的方式，完成服药这件小事。
智能夜间照明
补偿夜间视觉和行动能力——让黑暗中的每一步都有光，但不刺眼、不打扰。
家庭安全设备
补偿独处状态下的风险发现能力——无感守护，异常时才出现，不是全天监控。
共同设计逻辑：发现能力变化 → 识别高频场景 → 找到当前痛点 → 技术适度补偿 → 保留老人自主权 → 连接真人服务响应。

## Slide 20
本项目的核心任务是什么？
项目必须完成
真实用户调研与痛点识别
现有产品分析与重新定义
至少三个概念方向与评审
最终方案深化与交互结构表达
工程可行性思考
项目汇报与复盘
项目不是
重新画一个漂亮外观
直接购买成熟产品重新包装
完全依靠AI生成图片
只做概念不考虑使用和制造
从原产品→用户研究→智能升级→工程方案，每一步都要有真实依据。

## Slide 21
目标用户不是一个模糊的"老年人"
低龄活力老人
生活自理，主动使用技术，关注便利与品质。
独居 / 空巢老人
家属不在场，安全感需求强，渴望自主又需要联结。
老年夫妻家庭
相互照料，但双方能力可能同步下降，需要系统支持。
与子女同住老人
有人在场，但家属工作繁忙，产品需降低照料负担。
设计要求：先确定目标用户，再定义产品——不能先画产品，再寻找适合的老人。

## Slide 22
客户要求一：老人要能够用、会用、愿意用
能够用
身体能力允许完成操作——视力、手指灵活性、站立稳定性均需考量。
会使用
不需要复杂学习——操作步骤少，逻辑直观，老人能独立理解。
愿意用
不抵触外观、交互和监测方式——看起来像家居用品，而非医疗设备。
任务书明确要求：产品在视力下降、手指灵活性降低、短期记忆变化和技术陌生感等真实条件下仍然可用。

## Slide 23
客户要求二：智能能力必须解决真实问题
感知
检测人、动作、环境或设备状态
提醒
通过声、光、震动或信息提示
联动
产品之间自动协同响应
记录
保存重要使用过程与历史数据
上传
将必要信息发送至家属端或平台
分析
识别异常趋势或潜在风险
不能为了"显得智能"而堆叠功能——每项能力都要对应具体场景和真实痛点。

## Slide 24
客户要求三：产品要像家居用品，而不是医疗设备
去医疗化设计包括
减少冰冷白色和仪器感
避免大量警示标签外露
弱化病人和残障身份暗示
采用温和、熟悉的家居语言
让设备自然融入卧室、客厅和厨房
去医疗化不等于
隐藏风险信息
弱化关键操作提示
牺牲安全性
减少必要标识
设计目标
看起来亲切 · 用起来清楚 · 关键时刻可靠

## Slide 25
客户要求四：设计必须面对真实工程约束
📍 安装约束
尽量免布线，减少打孔，适配不同户型
🔋 电源约束
续航保障，低电提醒，断电安全状态
📶 网络约束
断网后基础功能继续；恢复后记录可补传
🔩 制造约束
结构能装配，材料可采购，零部件便于维修
💰 成本约束
功能与成本平衡，不依赖过于昂贵的核心模块
涉及具体性能、价格和标准时，均作为项目参考值使用。正式工程应用需依据现行标准、产品资料和现场测试核验。

## Slide 26
项目最终需要交付六类成果
1
用户需求报告
访谈记录、用户画像与痛点分析
2
产品定义书
功能清单、交互逻辑与技术指标
3
产品概念设计方案
多个概念方向、效果图与故事板
4
深化设计稿
最终效果图、结构图、交互流程与CMF
5
项目汇报PPT
项目复盘、设计反思与推广分析
6
项目过程档案
活页工作页与AI辅助设计记录

## Slide 27
五阶段任务链如何推进？
阶段一
用户调研
访谈、桌面研究、用户画像、痛点分析
阶段二
产品定义
功能、交互、技术边界、成本方向
阶段三
概念设计
多方向效果图、故事板、评审收敛
阶段四
深化设计
结构、尺寸、状态、交互、CMF
阶段五
项目汇报
复盘、推广分析、现场答辩

## Slide 28
12学时如何分配？
课内时间聚焦方法指导、协同设计与阶段评审；课外时间用于真实调研、资料整理、方案制作与文件归档。

## Slide 29
项目团队如何分工？
项目经理
进度管理、分工协调、沟通推进与风险管理
用户研究员
访谈、观察、用户画像与可用性验证
产品设计师
概念草图、造型方案、效果图与CMF
交互 / 结构设计
交互流程、结构设计与样品计划
AI设计工程人员
AI工具应用、提示词记录与生成内容审核
团队原则：每项任务有主责；重要决策全员参与；中期可进行岗位轮换；每个人的贡献能够被识别。

## Slide 30
过程档案为什么和最终作品同样重要？
过程档案需要记录
访谈原始资料与用户原话
痛点筛选与概念发散过程
方案淘汰理由与版本变化
AI提示词与生成内容
人工修改与导师意见
最终复盘记录
过程档案的四重作用
✅ 证明调研真实，方案非抄袭
✅ 证明AI没有替代人工决策
✅ 证明每个成员的真实贡献
✅ 让设计决策能够追溯
完整任务书要求：文件版本管理、AI辅助记录、原创声明与设计决策可追溯。

## Slide 31
项目启动前先避开六个错误方向
❌ 错误一
没有访谈老人，直接凭想象设计
❌ 错误二
把智能化理解为增加App和屏幕
❌ 错误三
直接使用AI生成外观作为最终方案
❌ 错误四
只考虑老人，不考虑家属和服务人员
❌ 错误五
只考虑功能，不考虑断网、低电和误操作
❌ 错误六
只画效果图，不考虑结构、安装和成本
启动原则：真实调研 · 小步验证 · 人工决策 · 工程约束 · 服务闭环 · 全程留痕

## Slide 32
项目启动：从一个真实老人和一个真实场景开始
01
选择产品方向
智能药盒、夜间照明或家庭安全设备
02
组建项目团队
明确角色与主责分工
03
确定目标用户
不能只写"老人"——要具体到居住状态与能力特征
04
选择核心场景
一次服药、一次起夜或一次独处异常
05
建立项目文件夹
统一命名、版本管理与资料归档
从老人真实生活出发，技术才有方向；让老人继续自主生活，设计才有价值。
下一阶段
进入项目一PPT-2｜知识讲解——系统学习老年用户认知、适老设计方法、三类产品技术原理、AI辅助设计与数据伦理合规边界。