## Slide 1
居家社区养老智能产品生态核心知识体系
从六大生活场景到家庭养老床位、产品家族与社区服务联动
《人工智能养老产品系统设计与工程交付》
项目六｜知识讲解

## Slide 2
知识全景
一张知识地图看懂居家养老产品生态
本次知识学习沿着一条完整链路展开，从居家社区养老模式出发，经由老人生活场景与真实需求，穿越物理适老化改造与智能产品配置，最终抵达家庭养老床位系统、产品家族矩阵与社区服务连接。
产品不孤立
每件产品都是生态中的一个节点
家庭不封闭
设备最终必须接入真实服务
数据非目的
检测之后必须有人响应

## Slide 3
设计理念
为什么要做"产品生态"，而不是继续设计单品？
老人一天的生活是连续的
01
起床 → 如厕 → 取物
02
服药 → 活动 → 休息
03
起夜 → 紧急求助
单一产品通常只能解决一个局部问题，产品变多但不协同，可能反而增加老人的学习和维护负担。
产品生态需要解决五个"统一"
统一操作
多个产品如何让老人用同一种方式控制
统一连接
多个设备如何接入同一网关
统一数据
不同数据如何汇聚到统一平台
统一处理
异常情况如何统一判断和响应
统一服务
家庭产品如何连接社区服务入口

## Slide 4
养老模式
居家、社区和机构不是三种彼此割裂的养老方式
居家养老
老人以家庭为主要生活场所，家庭是日常生活基础
社区养老
在家门口提供助餐、康复、活动和上门服务，是服务延伸端
机构养老
为需要持续专业照护的老人提供集中服务，是专业支持与照护兜底
产品生态需要考虑：居家设备能否连接社区；老人转入机构后数据能否延续；不同服务阶段是否使用统一老人档案。

## Slide 5
需求分析
居家养老的需求可以归纳为四大类
产品生态设计不能只关注安全设备，还要同时考虑老人的生活质量、自主能力和社会联系。

## Slide 6
场景入口
六大生活场景是居家产品设计的入口
本项目重点分析六类高频场景，每个场景从时间、空间、行为三个维度展开分析，最终形成完整的从场景到服务响应的映射链路。
🌙 起夜
🚿 如厕
⚠️ 跌倒
📦 取物
💡 照明
📞 紧急呼叫
场景分析链路
困难
识别用户遇到的问题
需求
定义功能与服务要求
场景
确定时间、空间与行为
产品
设计解决方案与设备
风险
评估潜在安全隐患

## Slide 7
场景详解｜起夜
起夜场景：风险发生在"刚刚醒来"的几分钟
起夜全过程
坐起
慢慢坐起稳定体位
站立
短暂停留再开始移动
醒来
意识尚未完全清醒
过道与如厕
穿过走廊并进入卫生间
双脚落地
确认脚部受力稳固
主要风险
意识尚未清醒 + 下肢僵硬
体位突然变化 + 灯光不足
开关位置太远 + 地面障碍物
设计需求
离床感知 + 渐亮照明
连续路径引导 + 床边支撑
异常离床提醒 + 延时关闭

## Slide 8
场景详解｜如厕
如厕场景：空间小、动作多、跌倒后难呼救
如厕涉及的动作序列
1
进门 → 转身
2
脱衣 → 坐下
3
起身 → 清洁
4
洗手 → 离开
风险来源
地面湿滑、空间狭窄
马桶高度不合适、缺少借力点
老人弯腰或转身困难
跌倒后无法够到手机
卫生间产品设计组合
防滑 + 扶手
防滑地面、马桶侧扶手、垂直借力扶手
夜间照明
低亮路径灯，不造成眩光
防水呼叫终端
拉绳设计，倒地后仍可触达

## Slide 9
场景详解｜跌倒
跌倒不是一种事故，而是三类不同机制
绊倒
电线、地毯、杂物、门槛、家具突出部位
对策：环境消障、整理通道
滑倒
卫生间湿区、厨房油污、拖鞋不防滑、地面材料不适合
对策：防滑改造、干湿分离
身体失衡或晕倒
起身过快、下肢无力、服药影响、突发身体异常
对策：连续扶手、跌倒检测、紧急呼叫
设计重点：预防跌倒与跌倒后快速发现同样重要。跌倒检测和人工响应是安全网的最后一道防线。

## Slide 10
场景详解｜取物
取物场景：高处和低处都可能造成危险
高处取物风险
踩凳子、踮脚
身体后仰失去平衡
低处取物风险
深度弯腰、下蹲后难以起身
体位突然变化
柜门遮挡通道
适老化取物设计策略
常用品放在易取高度
减少高处储物与深层底柜
使用抽拉式结构
配置坐姿取物空间，减少弯腰动作
稳定换鞋凳＋起身扶手
必要时采用升降储物装置

## Slide 11
场景详解｜照明
照明设计不仅是"把灯变亮"
老人视觉变化
适应明暗速度变慢
对比度辨识下降
眩光敏感增强
颜色识别能力下降
夜间视力降低
适老照明五类需求
基础 + 任务照明
亮度充足但不刺眼
路径引导照明
空间之间避免突然明暗变化
夜间低亮照明
断网时仍能正常开灯
灯光控制方式保持一致，高频位置保留实体控制开关。

## Slide 12
场景详解｜紧急呼叫
紧急呼叫的关键不是"能按"，而是"按了以后有人管"
常见触发方式
实体按键
拉绳
腕带
语音唤醒
跌倒自动触发
异常行为触发
完整呼叫闭环
推送并确认
平台识别
网关接收
老人触发
还必须考虑：误触处理、无应答升级、断网备用通信、断电备用电源、设备定期自检和服务责任人。

## Slide 13
需求转化
场景分析如何转化为产品需求？
以"老人凌晨从床上起身去卫生间"为例，演示完整的五步转化方法。
描述真实行为
老人凌晨从床上起身去卫生间
识别困难和风险
下床无支撑、路径黑暗、返回时间异常
定义目标结果
老人能够安全完成起夜，异常时被及时发现
匹配产品与空间措施
床边扶手、离床检测、起夜灯、卫生间呼叫
定义服务响应
长时间未返回时通知家属或社区人员
输出成果：场景—行为—风险—需求—产品—服务映射表，形成可执行的产品设计依据。

## Slide 14
系统框架
完整适老化方案由三层共同构成
1
服务响应层
家属、社区、上门服务、急救
2
智能产品层
感知设备、自动照明、智能药盒、跌倒检测、呼叫终端、家庭网关
3
物理改造层
扶手、防滑、消除高差、家具圆角、通道整理、照明基础
没有物理安全，智能系统只能不断报警；没有真人响应，报警也无法形成服务价值。三层缺一不可。

## Slide 15
物理改造｜扶手
扶手设计：扶在哪里比安装多少更重要
扶手需要服务于具体动作
站立起身
转身坐下
进入淋浴
上下床铺
换鞋借力
常见类型
一字扶手、L形扶手、垂直扶手
上翻扶手、床边扶手、走廊连续扶手
设计检查六项
老人能否自然抓握
位置是否匹配动作
安装基层是否可靠
表面是否防滑
是否妨碍转身
视觉上是否容易识别
具体直径、高度和承重数值应依据现场评估及现行标准确定，不作为固定教材参数。

## Slide 16
物理改造｜防滑
防滑设计要从材料延伸到排水和维护
防滑不能只依赖一块防滑垫
需要同时检查地面材料、干湿区分离、排水坡向、积水位置、门槛高差、拖鞋类型、清洁方式和材料老化状态。
重点空间
淋浴区
马桶区
厨房
阳台
入户玄关
三角检查模型

## Slide 17
物理改造｜通道
防撞、门槛和电线是最容易被忽视的风险
防撞措施
家具圆角、柔性防撞条、减少低矮突出物，避免透明家具边缘难以识别
高差处理
取消不必要门槛、使用缓坡过渡、标识不可取消台阶，确保轮椅和助行器通过
电线整理
避免电线穿过通道、使用固定走线槽、减少多插排串联，标注设备电源

## Slide 18
智能产品｜照明系统
智能照明系统如何形成连续路径？
感知入口
护理床离床检测
床边红外/雷达
门磁
人体存在传感器
系统要求
渐亮而非瞬间强光
路径连续，避免暗区
避免宠物和窗帘频繁误触
保留实体开关，网关故障时灯具仍可单独操作
卧室—走廊—卫生间联动流程
坐起检测
床边感应识别老人坐起
床下低亮
床下灯低亮提醒安全
走廊渐亮
下床后走廊灯平滑亮起
卫浴任务灯
进入卫生间任务照明开启

## Slide 19
智能产品｜呼叫系统
紧急呼叫系统由三个层次组成
终端层
床头按键
卫生间拉绳
腕带
语音设备
跌倒检测终端
传输层
家庭局域连接
移动通信
有线网络
备用通信链路
响应层
家属端
社区服务端
平台值守端
上门人员
急救资源
系统设计重点：老人身份明确、呼叫位置明确、告警级别明确、接收责任明确、处置结果可追踪。

## Slide 20
智能产品｜呼叫布点
呼叫终端布点需要覆盖"倒地后的可达性"
重点布点位置
卧室床头
卫生间马桶侧
淋浴区
客厅常坐位
厨房操作区
玄关
四种姿态触达测试
冗余设计原则
实体按钮＋拉绳
家庭网络＋移动通信
市电＋备用电池
自动检测＋人工呼叫

## Slide 21
家庭养老床位
什么是家庭养老床位？
家庭养老床位不是在家中放一张护理床，而是将部分专业照护能力延伸到老人家庭，形成可记录、可响应、可管理的综合照护系统。
老人能力评估
家庭环境改造
护理床与照护家具
安全与健康监测
远程服务平台
上门照护与定期回访

## Slide 22
家庭养老床位｜架构
"一床一网一平台"是家庭养老床位的系统骨架
一床
承载休息、起坐、体位调节和部分无感监测，是照护入口
一网
连接护理床、照明、药盒、呼叫和环境传感器，是设备协同中心
一平台
管理老人档案、设备状态、告警、服务工单和长期记录，是服务调度中心
外部连接五端
老人端
家属端
社区端
服务人员端
管理端
床位成为居家照护入口；网关成为设备协同中心；平台成为服务调度中心。三者缺一不可，共同构成完整系统骨架。

## Slide 23
核心产品｜护理床结构
智能护理床由哪些结构组成？
五大系统协同工作，使护理床不仅是休息家具，更成为居家照护的智能入口。各系统的具体参数以产品说明书和检测资料为准。

## Slide 24
核心产品｜护理床选型
护理床选型首先看安全，不是看功能数量
选型安全检查清单
床体是否稳定，额定承载是否满足使用者
升降过程中是否存在夹伤风险
护栏是否便于老人上下床
脚轮锁定是否可靠
断电后能否安全处理
维修和零部件是否可持续供应
场景匹配选型
自理老人
更关注上下床便利
半失能老人
更关注体位调节
失能老人
更关注护理操作和压疮预防
家庭照护者
还需考虑护理劳动强度
推力、承重、噪声、升降角度等数据应依据产品说明书和检测资料核验，正式出版前核验现行有效性及适用范围。

## Slide 25
核心产品｜护理床交互
护理床交互必须让老人"看得懂、按得准、能恢复"
适老化交互要求
图标与文字同时出现
高频功能单独设置
按钮之间保留足够间距
操作后有声音或灯光反馈
危险动作需要确认
误操作后能快速恢复安全体位
控制方式
大字有线手柄
无线遥控
实体快捷键
语音操作
家属远程辅助
常用操作场景
起坐、就餐、休息、护理、起夜、平躺复位——每个场景对应独立的预设按键，操作步骤控制在最少次数。

## Slide 26
核心产品｜健康监测
生命体征监测要尽量减少老人主动操作
适合居家场景的监测方式
床垫压力感知
非接触，老人无需任何操作
呼吸心率趋势监测
睡眠状态无感采集
可穿戴设备
适合主动配合度较好的老人
无感监测优势
老人无需每天佩戴
减少忘记充电问题
不增加操作负担
适合长期趋势观察
设计边界
监测数据用于趋势提示和风险发现，不能替代医疗诊断。异常信息需要人工复核，重要健康问题应交由专业人员处理。

## Slide 27
核心产品｜离床检测
离床检测可以成为整个夜间场景的触发器
离床检测可用于判断
是否坐起
是否离床
离床时长
是否返回
夜间频率变化
异常分支处理原则
升级服务
通知家属
温和提醒
典型夜间联动流程
01
检测坐起 → 床边灯开启
02
检测离床 → 路径照明启动
03
卫生间设备进入待命
04
老人返回 → 恢复监测状态

## Slide 28
核心产品｜家庭网关
家庭智能网关负责把多种产品连接成一个系统
网关主要承担的功能
设备接入与身份管理
通信协议转换
场景联动与本地数据处理
异常判断与断网缓存
数据上传与设备状态监控
可接入设备类型
护理床
起夜灯
呼叫终端
智能药盒
门磁
燃气传感器
烟感
水浸传感器
网关位置需兼顾信号覆盖、电源可及、老人不易误触、维护人员容易接近。

## Slide 29
核心产品｜边缘计算
为什么养老系统需要边缘计算和断网容错？
家庭网络可能出现的问题
路由器断电
宽带故障
移动网络不稳定
云平台临时不可用
关键安全功能不能完全依赖云端。边缘计算可实现本地场景联动、本地异常判断、数据临时缓存和基础呼叫转发。
断网时必须保证
灯仍然能亮，实体按钮仍能工作
紧急呼叫有备用通信路径
设备不进入危险状态
网络恢复后补传必要记录

## Slide 30
平台系统
养老服务平台不是家庭设备遥控器
👤 老人管理
档案、能力状态、健康注意事项、联系人、服务权限
📡 设备管理
在线状态、电量、故障、告警、维护记录
⚠️ 事件管理
离床异常、跌倒疑似、紧急呼叫、漏服药物、环境风险
🔧 服务管理
通知、人工确认、派单、上门、结果反馈、评价和归档
平台核心价值：把设备事件转化为可处理的服务任务，形成从感知到服务的完整闭环。

## Slide 31
产品矩阵
产品生态矩阵如何建立？
采用"空间×功能"双维矩阵组织产品生态，识别产品缺口与功能重复，建立核心产品与辅助产品之间的协同关系。
建立步骤
列出空间与核心需求
填入现有产品，识别缺口与重复
确定核心产品与辅助产品
输出成果
产品生态矩阵图
产品关系图
初步配置清单

## Slide 32
产品家族
六件核心产品构成家庭产品家族基础
智能护理床
休息、起坐、照护和监测入口
智能起夜灯
夜间路径照明，渐亮感应
适老床头柜
床边收纳、充电和交互入口
适老换鞋凳
坐姿换鞋和起身辅助
智能药盒
用药提醒和服药记录
紧急呼叫终端
主动求助和服务连接

## Slide 33
产品组合｜床边场景
起夜灯与床头柜是床边场景的基础组合
起夜灯设计关注点
柔和渐亮，减少眩光
路径连续，自动感知
延时关闭，保留手动控制
床头柜设计关注点
与床面高度关系合理
坐卧状态下容易取物
台面防止物品滚落
药品独立收纳区
呼叫终端固定位置
充电线不穿过通道
三件产品协同逻辑
护理床
负责离床感知触发
床头柜
提供稳定交互入口
起夜灯
负责夜间环境响应
三件产品形成"感知—支撑—照明"的完整床边场景解决方案，缺少任何一件都会削弱整体安全性。

## Slide 34
产品组合｜玄关与用药
换鞋凳与智能药盒解决两个高频日常问题
适老换鞋凳
老人坐着换鞋、双侧扶手辅助起身、凳体稳定不滑动、鞋子在无需深度弯腰的位置、不阻挡玄关通道
智能药盒
按日期和时段分格、声光语音提醒、记录药格是否打开、漏服时提醒本人或家属、支持人工调整用药计划
药盒只执行提醒和记录，不能自行改变用药方案。药品调整须由老人、家属或专业人员确认。

## Slide 35
产品组合｜安全底网
呼叫终端与环境传感器构成家庭安全底网
呼叫终端负责
老人主动求助
双向通话 + 确认位置
连接家属与服务人员
推送通知 + 派单响应
环境传感器可包括
烟雾
燃气
水浸
门磁
温湿度
跌倒检测
双通道安全系统
主动呼叫链路
老人主动触发 → 实时推送 → 人工确认处置
自动感知链路
设备自动检测 → 平台识别 → 分级处置
自动检测不能取代主动呼叫。卧室和卫生间应优先考虑隐私友好技术，摄像头不是唯一检测手段。

## Slide 36
系统架构｜四类流
产品生态中同时存在四类流
📊 数据流
老人状态、设备状态和服务记录持续上传平台，形成长期档案
🎛️ 控制流
网关向照明、窗帘、护理床和提醒设备下发联动动作
🔔 告警流
跌倒、燃气、离床和紧急呼叫产生分级通知
🤝 服务流
设备事件转化为家属确认、社区派单或上门服务工单
四类流需要统一：老人身份、设备编号、事件编号、工单编号和处置结果。
只有告警流，没有服务流，系统仍然是不完整的。四类流的协同才能形成真正的服务闭环。

## Slide 37
社区服务
社区服务站是居家产品生态的线下服务节点
社区服务站可以提供
助餐
日间照料
康复
健康监测
文化活动
助浴
上门服务
紧急支持
居家产品与社区站连接后的价值
老人能够在家申请服务
家庭异常可以推送社区
服务人员能够查看必要信息
服务结果能够反馈平台
老人形成连续服务档案
社区站不是家庭产品的替代者，而是家庭养老服务的延伸端。

## Slide 38
社区服务｜智能家具
智能家具让社区站点从"装修空间"变成"服务终端"
智能接待台
登记、签到、咨询和档案建立
智能餐桌
身份核验、取餐记录和适老用餐管理
智能休息椅
起坐辅助、使用状态和久坐提醒
康复家具
训练辅助和使用记录，设备故障时基础功能仍然可用
家具首先要安全、舒适、好用；智能功能自然嵌入，不应增加老人使用负担。

## Slide 39
服务闭环
家庭与社区如何形成服务闭环？
服务申请链
上门/到站
匹配受理
生成工单
申请服务
异常响应链
设备报警
家庭设备发现异常
通知确认
平台推送家属或社区确认
上门处置
必要时派人上门处理
归档更新
问题处理并更新档案
服务记录更新老人档案；老人状态变化影响后续服务计划；长期数据帮助优化产品和服务。两条链路共同构成居家社区养老的完整服务闭环。

## Slide 40
套餐设计
套餐设计的本质是模块化，不是简单划分价格档次
1
基础安全层
扶手、防滑、照明、紧急呼叫
2
生活便利层
护理床、床头柜、换鞋凳、药盒
3
智慧照护层
无感监测、家庭网关、自动联动和社区连接
套餐设计必须满足
单品可以独立使用
模块之间能够组合
基础方案能够升级
新增产品不破坏原系统
套餐交付要求
价格和服务内容透明
安装维护方式统一
升级路径清晰可预期

## Slide 41
套餐选择
如何为不同家庭选择产品套餐？
依据一：老人能力
自理、半自理或失能，决定产品复杂度
依据二：居住方式
独居、夫妻同住或与子女同住
依据三：家庭风险
夜间起身、如厕、用药、燃气或跌倒风险优先级
依据四：住宅条件
面积、布线、网络、门槛和卫生间改造条件
依据五：服务资源
社区能否响应、是否有上门人员、家属距离
依据六：预算与维护能力
不推荐最贵方案，推荐最匹配且能长期使用的方案

## Slide 42
AI辅助设计
AI可以怎样辅助产品生态设计？
AI辅助的四个阶段
用户调研
访谈转写、信息归类、痛点提取、初步用户画像
环境分析
识别照片中的障碍、高差和照明问题，生成风险检查清单
概念设计
生成产品组合方向、辅助场景故事板、比较不同方案
工程设计
整理产品参数、辅助生成BOM、检查配置遗漏、辅助编写安装测试文档
AI辅助设计全流程
AI分析
归类信息并提取痛点
方案生成
AI产出概念与对比
原始资料
收集访谈与现场数据
人工评审
审定、修改并定稿
团队核验
项目团队确认与校正
AI是设计效率工具，不是设计决策者。每个阶段都需要项目团队和课程指导者介入核验。

## Slide 43
AI责任边界
AI进入养老场景必须设置人工责任边界
AI可以辅助
发现异常
生成建议
分析趋势
匹配服务
整理文档
AI不能直接替代
医疗诊断
能力正式评估
紧急事件判断
药物调整
专业服务责任
人工闭环责任链
AI发现异常
人工确认
真人处置
结果反馈
数据原则
最小必要收集，优先本地处理
敏感数据脱敏，明确授权
限制角色访问，保留操作记录

## Slide 44
工程合规
合规不是项目最后检查，而是贯穿设计全过程
需要关注的规范类别
居家适老化
无障碍环境
家庭养老床位
智能养老产品
电气与结构安全
数据安全
全过程合规工作流程
1
项目开始
建立标准清单
2
概念阶段
确定适用范围
3
深化阶段
逐项检查
4
选型阶段
核验认证资料
5
安装验收
保留施工记录
6
交付后
保留维护记录
涉及标准编号和认证类型时，正式出版前必须核验其现行有效性和适用边界。

## Slide 45
总结与展望
从六大场景走向可持续的居家养老产品生态
本次知识链路回顾
01
居家、社区、机构协同服务框架
02
安全、健康、生活、精神四类需求
03
六大生活场景 → 产品需求映射
04
物理改造 + 智能产品 + 服务响应三层
05
"一床一网一平台"家庭养老床位
06
产品家族矩阵 + 社区服务联动
未来技术发展方向
非接触感知
更少佩戴，更自然的无感监测
多模态交互
更自然的语音与图像交互方式
边缘智能
更强的本地判断能力
照护型机器人
家庭数字孪生与AI助手
最好的居家养老产品，不是功能最多的产品，而是老人愿意使用、家庭能够维护、社区可以响应的完整系统。